Tilsynsrapporten sendes Ansvarlig søker

Eiendom: 		Gnr.  / bnr.

Tiltakets adresse:

Tiltakets art: 		Oppføring av barnehage

Tiltakshaver:

Ansvarlig søker:

Ansvarlig utførende:

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT, jf. PBL § 25-1 Dokumentasjon / redegjørelse etterspørres

Tilsynet ble gjennomført på tiltakets adresse i ___________  + dato + klokkeslett

Deltakere:

Tilsynsplikt:

Kommunen har etter plan- og bygningsloven (2008) § 25-1 plikt til å føre tilsyn med at byggetiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Referansedokumenter:

Plan- og bygningsloven (pbl), saksbehandlingsforskriften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK 10), byggesøknad med vedlegg mottatt (sett inn dato) og byggetillatelse av (sett inn dato).

Ansvarsforhold:

____________har sentral godkjenning innen flere funksjoner og fagområder, alle i tiltaksklasse 1. Ansvarlig søker for alle typer tiltak. Prosjekterende; overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske installasjoner). Utførende; overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske installasjoner), plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. Våtrom; våtromsarbeid. Uavhengig kontrollerende; våtrom (i boliger). Uavhengig kontrollerende; lufttetthet (nye boliger).

Tiltakets art og status:

Bygging av barnehage. Bygget er ferdig, også uteområdene. Bygget er tatt i bruk og ferdigattest ble gitt (sett inn dato).

Bakgrunn for tilsynet:

Tilsyn iht. kommunens rutiner.

Tilsynet er rettet mot utførende. Fokus på universell utforming på inngangsparti, kommunikasjonsvei, og atkomst.

Observasjoner under tilsynet:

Barnehage oppført i tre i to etasjer. Gangsti rundt barnehagen. To hovedinnganger.

|  | Sjekkpunkter | Lover og forskrifter |
| --- | --- | --- |
|  | Gangadkomst skal være sikker. Søyler synlige i forhold til omgivelsene. | Henvisning: TEK10 § 8-5 (1) / § 12-6 (5) f |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, men søyle ved det nedre inngangsparti er lite synlig. Kan være fare for sammenstøt. |
|  | Trinnfri og ikke større stigning enn 1:20. Kortere strekning max 1:12. | Henvisning: TEK10 § 8-6 (2) |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Bratt stigning mot øvre inngangsparti, uten hvileplan. |
|  | Fri bredde min. 1,8 m, kortere strekning min. 1,4 m. | Henvisning: TEK10 § 8-6 (3) a |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, veibredde oppgitt til 3 meter. |
|  | Fast og sklisikkert dekke | Henvisning: TEK10 § 8-6 (3) b |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, tre og asfalt |
|  | Nødvendig belysning, inngangsparti | Henvisning: TEK10 § 12-4 (2) a |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, 1 lampe ved hvert inngangsparti. Ikke besiktiget i mørket. |

Forts

|  | Sjekkpunkter | Lover og forskrifter |
| --- | --- | --- |
|  | Horisontalt felt utenfor inngangsdør (1,5 x 1,5) | Henvisning: TEK10 § 12-4 (2) d |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok for hovedinngang Heis er imidlertid plassert i tilknytning til sidedør. Denne døren skal rullestolbrukere benytte ved atkomst til bygningen og utenfor denne døren er det plassert bord og stoler. Ikke trinnfritt på dørens høyre side (se bilder nedenfor). |
|  | Inngangsparti skal være godt synlig og sentralt plassert og oversiktlig i forhold til adkomst. Tre tydelig frem i fasaden. | Henvisning: TEK10 § 12-4 (1) |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, for nedre inngangsparti |
|  | Visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran inngangsdør | Henvisning: TEK10 § 12-4 (2) b |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Metallrist |
|  | Trinnfritt inngangsparti, terskel max høyde 25 mm. | Henvisning: TEK10 § 12-4 (2) c |
|  |  | Funn/etatens vurdering: ok |
|  | Korridor fri bredde min. 1,5 m | Henvisning: TEK10 § 12-6 (5) b |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, ca. 2 meter |
|  | Dør skal være lett å se | Henvisning: TEK10 § 12-15 (1) |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok |
|  | Inngangsdør, fri bredde min. 0,9 m. | Henvisning: TEK10 § 12-15 (2) a |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, dørblad M10. |
|  | Dør internt i byggverk med krav til UU, fri bredde min. 0,90 m. | Henvisning: TEK10 § 12-15 (2) c |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok |
|  | Terskelhøyde max 25 mm. Avfaset. | Henvisning: TEK10 § 12-15 (3) d |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Terskelhøyde inngangsparti og innvendige dører innenfor max. verdi. Verandadør: |
|  | Dør til og i hovedatkomst beregnet for manuell åpning åpnes med max åpningskraft 30 N. | Henvisning: TEK10 § 12-15 (3) b |
|  |  | Funn/etatens vurdering: ok |

forts

|  | Sjekkpunkter | Lover og forskrifter |
| --- | --- | --- |
|  | Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger | Henvisning: TEK10 § 12-15 (3) a |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ok, kontrastfarge |
|  | Trapp: Håndlist i to høyder på begge sider. Overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant | Henvisning: TEK10 § 12-16 (2) |
|  |  | Forskjell i høyde på rekkverk på toppen og i bunnen av trappen. |
|  | Trapp: Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. | Henvisning: TEK10 § 12-16 (3) b |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Håndlist ikke ført utover trinn. |

forts

|  | Glassfelt i inngangsdør og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i tø høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. | Henvisning: TEK10 § 12-20 (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Målt høyde: 1,25 m. |

|  | Kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i. Pre- aksepterte ytelser: heis og trapp må være sentralt plassert i forhold til hovedinngang. | Henvisning: TEK10 § 12-6 (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Adgang til heis og trapp fra sideinngang på nedre plan. Foran sideinngangen er det plassert bord og stoler. Atkomst til rullestolbrukere går gjennom dette området. Terskel ved atkomst fra dørens høyre side. |
|  | Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon | Henvisning: TEK10 § 12-6 (5) c, § 12-7 (4) c |
|  |  | Funn/etatens vurdering: Ingen skilt, ingen informasjonstavle, ingen resepsjon. Kun hoveddør er åpen. Alle må henvende seg i hoveddør og blir så henvist videre derifra av betjeningen. |

Det understrekes at det i forbindelse med tilsynet kun er gjort en stikkprøvemessig gjennomgang av tiltaket. Gjennomgangen er ikke ment å være uttømmende for tiltaket.

Vurdering mht. om det ble avdekket forhold i strid med gjeldende forskrifter og plan- og bygningsloven.

Inngangsparti:

Stolpe ved nedre inngangsparti er lite synlig. Kan være fare for sammenstøt. Det bes om dokumentasjon for at synlighet i forhold til omgivelsene er i tråd med regelverket.

Atkomst til bygning:

Kommunen fikk opplyst at stigningen på sti fra parkeringsplassen til øvre inngangsparti er 1/10, og at atkomsten for bevegelseshemmede til øvre inngangsparti kan skje ved å gå rundt huset. Det bes om dokumentasjon på at bakken på baksiden av huset (avbildet) er i tråd med TEK10 § 8-6 (2).

Trapp:

Det bes dokumentert at rekkverkets høyde er i tråd med TEK10 § 12-16 (2) b

Det bes dokumentert at rekkverkets utførelse er i tråd med TEK10 § 12-16 (3) b.

Verandadør:

Det bes om dokumentasjon for at terskelhøyde på verandadør er i tråd med regelverket.

Glassfelt:

Det bes om dokumentasjon for at markering av glassfelt er i tråd med TEK10 § 12-20 (2).

Heis/trapp:

Heis og trapp må være sentralt plassert i forhold til hovedinngang. Det bes om en redegjørelse for hvorvidt dette er i tråd med TEK10 § 12-6 (2). Hvordan vurderes atkomsten for rullestolbrukere å være ivaretatt når det er plassert bord/stoler utenfor døren og terskel ved dørens høyre side?

Skilt:

Ingen skilting, det bes om en redegjørelse for hvorvidt det er i tråd med regelverket.

Svarfrist:

Det bes om at ovenfor nevnte dokumentasjon / redegjørelse er kommunen i hende inne to uker fra dette brevets dato.

Med hilsen

Kopi:

- Ansvarlig utførende